Циклоны типа ЛИОТ

Назначение

Циклон ЛИОТ применяется для грубой и средней очистки воздуха от сухой не слипающейся не волокнистой пыли.

Очистка воздуха от пыли осуществляется под действием центробежных сил.

Циклоны ЛИОТ могут устанавливаться как на всасывании, так и на нагнетании.

При установке на всасывании соединение циклона с вентилятором осуществляется через улитку.

Варианты изготовления

1. Циклоны ЛИОТ могут изготавливаться как правого, так и левого исполнения.

У циклонов правого исполнения движение воздуха при взгляде на циклон сверху осуществляется по часовой стрелке, у циклонов левого исполнения – против часовой стрелки.

2. С улиткой на выходе воздуха;

3. С зонтом на выходе воздуха.

 ЦИКЛОН ЛИОТ 1 ÷ 4                      ЦИКЛОН ЛИОТ 5 ÷ 6                  ЦИКЛОН ЛИОТ 7 ÷ 10

1- Корпус, 2- Конус, 3- Входной патрубок, 4- Выхлопная труба, 5- Спираль, 6- Патрубок для выхода пыли.

Технические характеристики, габаритные и присоединительные размеры ЛИОТ

| Наименование | Производительность по воздуху, м3/ч | Диаметр, мм | Высота, мм | Масса не более, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Циклон ЛИОТ-1 | 1200-1700 | 557 | 1745 | 63 |
| Циклон ЛИОТ-2 | 2500-3400 | 795 | 2470 | 120 |
| Циклон ЛИОТ-З | 3900-5200 | 974 | 3010 | 213 |
| Циклон ЛИОТ-4 | 5000-6700 | 1119 | 3455 | 280 |
| Циклон ЛИОТ-5 | 6500-8000 | 1230 | 3650 | 364,5 |
| Циклон ЛИОТ-6 | 7100-9500 | 1330 | 3895 | 449 |
| Циклон ЛИОТ-7 | 8400-11200 | 1445 | 4180 | 518,5 |
| Циклон ЛИОТ-8 | 10300-13800 | 1600 | 4675 | 633 |
| Циклон ЛИОТ-9 | 12600-16800 | 1765 | 5160 | 805 |
| Циклон ЛИОТ-10 | 14400-19200 | 1890 | 5575 | 921 |