# ООО «МЕТАЛЛИСТ»

352430 Россия, Краснодарский край, г. Курганинск, Родниковское шоссе 1,

тел. (861-47) 2-24-13, 2-15-12, факс 2-24-13; e-mail: metallict@inbox.ru, www.metallict.ru

### ЦИКЛОНЫ (ПЫЛЕУЛОВИТЕЛИ) С ОБРАТНЫМ КОНУСОМ

Регулируемый циклон РЦ

### Назначение

Циклон РЦ предназначен для улавливания слипающихся и маслянистых пылей. Он имеет обратный конус, снабжён спирально-винтовым закручивающим аппаратом и регулирующим устройством.

Циклоны данного типа рекомендуется применять для улавливания пылей с повышенной влажностью или маслянистостью, склонных к слипанию, содержащих очень крупнодисперсную фракцию и обладающих повышенной абразивностью.

Закручивающий аппарат циклона выполнен в виде спирализованного винта, в нем размещено регулирующее устройство, которое представляет собой направляющую лопатку. лопатка расположена на уровне нижней плоскости закручивающего аппарата между корпусом циклона и выхлопным патрубком. с помощью рукоятки лопатка устанавливается и фиксируется под заданным углом.

Данная конструкция позволяет осуществлять коагуляцию пыли в закручивающем аппарате, предотвращать вынос крупных частиц с большой парусностью, регулировать угол входа, а также соотношение между осевой и тангенциальной составляющими скорости потока при входе в корпус циклона в зависимости от свойств пыли и ее концентрации в очищаемом воздухе.

При помощи направляющей лопатки можно периодически очищать внутреннюю поверхность корпуса циклона в случае налипания пыли. Для этого направляющую лопатку поворачивают несколько раз вверх на 1350 и возвращают в исходное положение.

Технические характеристики, габаритные и присоединительные размеры

| номер циклона РЦ | производительность м3/час | D мм | Н мм | а х b мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № 1 | 250 | 130 | 624 | 78 х 73 |
| № 2 | 400 | 160 | 768 | 96 х 90 |
| № 3 | 650 | 200 | 960 | 120 х115 |
| № 4 | 1000 | 250 | 1200 | 150 х 140 |
| № 5 | 1600 | 315 | 1512 | 190 х 180 |
| № 6 | 2000 | 355 | 1704 | 215 х 200 |
| № 7 | 2500 | 400 | 1920 | 240 х 225 |
| № 8 | 3100 | 450 | 2160 | 270 х 250 |
| № 9 | 3900 | 500 | 2400 | 300 х 280 |
| № 10 | 4900 | 560 | 2688 | 335 х 315 |