### Циклоны типа ЦН-11

### Назначение

Предназначены для сухой очистки газов, выделяющихся при технологических прочесах (сушка, обжиг, агломерация, сжигание топлива и т.д.), а также для очистки аспирационного воздуха. Применяются для отделения от газообразной среды взвешенных частиц сухой пыли, образующейся в различных помольных и дробильных установках, при транспортировании сыпучих материалов, а также летучей золы.

Применяются на предприятиях черной и цветной металлургии, химической, нефтяной промышленности, производства строительных материалов, в машиностроении, энергетике и т.д.

Для волокнистой и слипающейся пыли, для очистки газообразной среды, в которой имеются капельно-жидкая фаза или возможна конденсация паров, данные циклоны применять не следует.

В зависимости от пропускной способности по воздуху (газу) и условий применения циклоны изготавливаются одиночного или группового исполнения - из двух, четырех, шести и восьми циклонов. Групповые циклоны могут быть с камерой очищенного воздуха в виде "улитки" или в виде сборника, а одиночные - только с улиткой.

Варианты изготовления

1. Одиночное исполнение - только с улиткой;

2. Групповое исполнение из двух, четырех, шести и восьми циклонов;

3. Групповые циклоны могут быть с камерой очищенного воздуха в виде "улитки" или в виде сборника.

4. Со сборным бункером;

5. Левое или правое исполнение.

Технические характеристики, габаритные и присоединительные размеры

| типоразмер | производительность м3/час при V=3,5 | основные размеры мм. |
| --- | --- | --- |
|  |  | D | H | a x b |
| ЦН-11-200 | 400 | 200 | 876 | 96 х 40 |
| ЦН-11-300 | 900 | 300 | 1314 | 144 х 60 |
| ЦН-11-400 | 1600 | 400 | 1752 | 192 х 80 |
| ЦН-11-500 | 2500 | 500 | 2190 | 240 х 100 |
| ЦН-11-600 | 3600 | 600 | 2628 | 288 х 120 |
| ЦН-11-700 | 9000 | 700 | 3066 | 336 х 140 |
| ЦН-11-800 | 6300 | 800 | 3504 | 384 х 160 |
| ЦН-11-900 | 8000 | 900 | 3941 | 432 х 180 |
| ЦН-11-1000 | 9900 | 1000 | 4380 | 480 х 200 |
| ЦН-11-1200 | 14200 | 1200 | 5256 | 576 х 240 |
| ЦН-11-1400 | 19400 | 1400 | 6132 | 672 х 280 |
| ЦН-11-1600 | 25300 | 1600 | 7008 | 768 х 320 |
| ЦН-11-1800 | 28500 | 1800 | 7884 | 864 х 360 |
| ЦН-11-2000 | 40000 | 2000 | 8760 | 960 х 400 |