# ООО «МЕТАЛЛИСТ»

352430 Россия, Краснодарский край, г. Курганинск, Родниковское шоссе 1,

тел. (861-47) 2-24-13, 2-15-12, факс 2-24-13; e-mail: metallict@inbox.ru, www.metallict.ru

#### Пылеуловители ЦН-15 с бункером и улиткой

Назначение

Циклоны ЦН-15 являются наиболее универсальным типом циклонов. Предназначены для сухой очистки газов, выделяющихся при технологических прочесах связанных с сушкой обжигом, сжиганием топлива (сушка, обжиг, агломерация, сжигание топлива и т.д.), а также для очистки аспирационного воздуха.

Применяются на предприятиях черной и цветной металлургии, химической, нефтяной промышленности, производства строительных материалов, в машиностроении, энергетике и т.д.

Циклоны нельзя применять в условиях токсичных или взрывоопасных сред и при сильнослипающейся пыли.

В зависимости от требований предъявляемых к очистке газа, циклоны могут применяться как самостоятельно или использоваться в сочетании с другими газоочистными аппаратами.

Циклоны устанавливаются как на нагнетательном так и на всасывающем участке газохода.

В зависимости от производительности по газу и условий применения циклоны изготавливают одиночного исполнения или группового исполнения из двух, четырёх, шести и восьми циклонов одинакового внутреннего диаметра.

В зависимости от компоновки групповые циклоны могут быть с камерой очищенного газа в виде "улитки" или в виде сборника.

Массовая концентрация пыли в очищаемом газе для слабослипающихся пылей не более 1000 г/м3.,

для среднеслипающихся пылей не более 250 г/м3.

Температура очищаемого газа не более 4000C.

Варианты изготовления

1. Одиночное исполнение;

2. Групповое исполнение из двух, четырех, шести и восьми циклонов;

3. Групповые циклоны могут быть с камерой очищенного воздуха в виде "улитки" или в виде сборника.

4. Со сборным бункером или без него;

5. Левое или правое исполнение.

Технические характеристики, габаритные и присоединительные размеры

| типоразмер | производительность м3/час при V=3,5 | основные размеры мм. |
| --- | --- | --- |
|  |  | D | Н1 | H | a x b | А х В |
| ЦН-15-200х1УП | 400 | 200 | 1876 | 912 | 132 х 52 | 436 х 436 |
| ЦН-15-300х1УП | 900 | 300 | 2508 | 1368 | 198 х 78 | 606 х 606 |
| ЦН-15-400х1УП | 1600 | 400 | 3080 | 1824 | 264 х 104 | 706 х 706 |
| ЦН-15-500х1УП | 2500 | 500 | 3942 | 2280 | 330 х 130 | 906 х 906 |
| ЦН-15-600х1УП | 3600 | 600 | 4544 | 2736 | 396 х 156 | 1034 х 1034 |
| ЦН-15-700х1УП | 9000 | 700 | 5206 | 3192 | 462 х 182 | 1134 х 1134 |
| ЦН-15-800х1УП | 6300 | 800 | 6028 | 3648 | 528 х 208 | 1336 х 1336 |
| ЦН-15-900х1УП | 8000 | 900 | 6742 | 4104 | 594 х 234 | 1536 х 1536 |
| ЦН-15-1000х1УП | 9900 | 1000 | 7574 | 4560 | 660 х 260 | 1736 х 1736 |
| ЦН-15-1200х1УП | 14200 | 1200 | 8816 | 5472 | 792 х 312 | 2010 х 2010 |
| ЦН-15-1400х1УП | 19400 | 1400 | 10319 | 6384 | 924 х 364 | 2410 х 2410 |
| ЦН-15-1600х1УП | 25300 | 1600 | 11614 | 7296 | 1056 х 416 | 2610 х 2610 |
| ЦН-15-1800х1УП | 28500 | 1800 | 13204 | 8208 | 1188 х 468 | 3012 х 3012 |
| ЦН-15-2000х1УП | 40000 | 2000 | 14298 | 9120 | 1320 х 520 | 3212 х 3012 |

Циклоны ЦН-15 группового исполнения с бункером и улиткой

Технические характеристики, габаритные и присоединительные размеры

| типоразмер | производительность м3/час при V=4 | основные размеры мм. |
| --- | --- | --- |
|  |  | D | Н | L | a x b | А х В |
| ЦН-15-300х2УП | 2 000 | 300 | 2643 | 795 | 206 х 184 | 700 х 500 |
| ЦН-15-400х2УП | 3 600 | 400 | 3350 | 890 | 274 х 242 | 800 х 600 |
| ЦН-15-500х2УП | 5 600 | 500 | 4066 | 1225 | 340 х 294 | 1100 х 700 |
| ЦН-15-600х2УП | 8 100 | 600 | 4682 | 1336 | 406 х 346 | 1200 х 800 |
| ЦН-15-700х2УП | 11 100 | 700 | 5488 | 1555 | 472 х 398 | 1400 х 800 |
| ЦН-15-800х2УП | 14 400 | 800 | 6204 | 1750 | 538 х 450 | 1600 х 900 |
| ЦН-15-900х2УП | 18 300 | 900 | 6910 | 1920 | 604 х 502 | 1800 х 1000 |
| ЦН-15-400х4УП | 7 200 | 400 | 3450 | 1006 | 474 х 274 | 800 х 1000 |
| ЦН-15-500х4УП | 11 300 | 500 | 4166 | 1100 | 578х 340 | 950 х 1200 |
| ЦН-15-600х4УП | 16 300 | 600 | 4882 | 1335 | 682 х 406 | 1150 х 1450 |
| ЦН-15-700х4УП | 22 000 | 700 | 5588 | 1490 | 786 х 472 | 1300 х 1700 |
| ЦН-15-800х4УП | 28 900 | 800 | 6304 | 1705 | 890х 538 | 1500 х 1900 |
| ЦН-15-900х4УП | 36 600 | 900 | 7010 | 1904 | 994 х 604 | 1700 х 2150 |
| ЦН-15-500х6УП | 16 900 | 500 | 4216 | 1765 | 928 х 340 | 1600 х 1600 |
| ЦН-15-600х6УП | 24 400 | 600 | 5032 | 2075 | 1102 х 406 | 1900 х 1900 |
| ЦН-15-700х6УП | 33 100 | 700 | 5688 | 2350 | 1276 х 472 | 2200 х 2200 |
| ЦН-15-800х6УП | 43 300 | 800 | 6504 | 2555 | 1450 х 538 | 2400 х 2500 |
| ЦН-15-500х8УП | 22 580 | 500 | 4366 | 2300 | 1188х340 | 2150 х 1850 |
| ЦН-15-800х8УП | 70 000 | 800 | 7204 | 3468 | 1856 х 538 | 3300 х2900 |

### * Опоры под циклон с бункером в комплект не входят и заказываются отдельно