# ООО «МЕТАЛЛИСТ»

352430 Россия, Краснодарский край, г. Курганинск, Родниковское шоссе 1,

тел. (861-47) 2-24-13, 2-15-12, факс 2-24-13; e-mail: metallict@inbox.ru, www.metallict.ru

### Циклоны ЦН-15у

### Назначение

Циклон ЦН-15У (укороченный) отличается от циклона ЦН-15 меньшей высотой и имеют более низкие технико-экономические показатели по сравнению с циклонами ЦН-15. Их используют в тех случаях когда не требуется высокое качество очистки и имеется ограничение  габаритов по высоте.

Циклоны ЦН-15У предназначены для сухой очистки газов, выделяющихся при технологических процессах связанных с сушкой обжигом, сжиганием топлива (сушка, обжиг, агломерация, сжигание топлива и т.д.), а также для очистки аспирационного воздуха.

Применяются на предприятиях черной и цветной металлургии, химической, нефтяной промышленности, производства строительных материалов, в машиностроении, энергетике и т.д.

Циклоны нельзя применять в условиях токсичных или взрывоопасных сред и при сильнослипающейся пыли.

В зависимости от требований предъявляемых к очистке газа, циклоны могут применяться как самостоятельно или использоваться в сочетании с другими газоочистными аппаратами.

Циклоны устанавливаются как на нагнетательном так и на всасывающем участке газохода.

Массовая концентрация пыли в очищаемом газе для слабослипающихся пылей не более 1000 г/м3.,

для среднеслипающихся пылей не более 250 г/м3.

Температура очищаемого газа не более 4000C.

Варианты изготовления

1. Одиночное исполнение;

2. Со сборным бункером или без него;

3. С зонтом;

4. С улиткой;

5. Левое или правое исполнение.

6. С опорой или без опоры.

Технические характеристики, габаритные и присоединительные размеры

| Типоразмер Циклона | производительность м3/час при V=3,5 | основные размеры мм. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Диаметр D, мм. | Высота H, мм | А x В |
| ЦН-15У-200 | 400 | 200 | 662 | 132 х 52 |
| ЦН-15У-300 | 900 | 300 | 993 | 198 х 78 |
| ЦН-15У-400 | 1600 | 400 | 1324 | 264 х 104 |
| ЦН-15У-500 | 2500 | 500 | 1655 | 330 х 130 |
| ЦН-15У-600 | 3600 | 600 | 1986 | 396 х 156 |
| ЦН-15У-700 | 9000 | 700 | 2317 | 462 х 182 |
| ЦН-15У-800 | 6300 | 800 | 2648 | 528 х 208 |
| ЦН-15У-900 | 8000 | 900 | 2979 | 594 х 234 |
| ЦН-15У-1000 | 9900 | 1000 | 3310 | 660 х 260 |
| ЦН-15У-1200 | 14200 | 1200 | 3972 | 792 х 312 |
| ЦН-15У-1400 | 19400 | 1400 | 4634 | 924 х 364 |
| ЦН-15У-1600 | 25300 | 1600 | 5296 | 1056 х 416 |
| ЦН-15У-1800 | 28500 | 1800 | 5958 | 1188 х 468 |
| ЦН-15У-2000 | 40000 | 2000 | 6620 | 1320 х 520 |