# ООО «МЕТАЛЛИСТ»

352430 Россия, Краснодарский край, г. Курганинск, Родниковское шоссе 1,

тел. (861-47) 2-24-13, 2-15-12, факс 2-24-13; e-mail: metallict@inbox.ru, www.metallict.ru

### Циклоны ЦН-24

### Назначение

Циклоны ЦН-24, отличаются высокой пропускной  способностью при небольшой степени очистки и при невысоких требованиях к качеству очистки и для очистки газов от пылей со средним медианным диаметром более 20 мкм экономически рентабельно использование циклонов ЦН-24.

Циклоны ЦН-24 предназначены для сухой очистки газов, выделяющихся при технологических прочесах связанных с сушкой обжигом, сжиганием топлива (сушка, обжиг, агломерация, сжигание топлива и т.д.), а также для очистки аспирационного воздуха.

Применяются на предприятиях черной и цветной металлургии, химической, нефтяной промышленности, производства строительных материалов, в машиностроении, энергетике и т.д.

Циклоны нельзя применять в условиях токсичных или взрывоопасных сред и при сильнослипающейся пыли.

Варианты изготовления

1. Одиночное исполнение;

2. Групповое исполнение из двух, четырех, шести и восьми циклонов;

3. Со сборным бункером или без него;

4. С улиткой;

5. Левое или правое исполнение.

6. С опорой или без опоры.

Технические характеристики, габаритные и присоединительные размеры

| Типоразмер циклона | производительность м3/час при V=3,5 | основные размеры мм. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Диаметр D, мм. | Высота H, мм. | a x b |
| ЦН-24-400 | 2000 | 400 | 1704 | 444 х 80 |
| ЦН-24-500 | 3200 | 500 | 2130 | 555 х 100 |
| ЦН-24-600 | 4600 | 600 | 2556 | 666 х 120 |
| ЦН-24-700 | 6200 | 700 | 2982 | 777 х140 |
| ЦН-24-800 | 8100 | 800 | 3408 | 888 х 160 |
| ЦН-24-900 | 10300 | 900 | 3834 | 999 х 160 |
| ЦН-24-1000 | 12700 | 1000 | 4260 | 1110 х 200 |
| ЦН-24-1200 | 18300 | 1200 | 5112 | 1332 х 240 |
| ЦН-24-1400 | 25000 | 1400 | 5964 | 1554 х 280 |
| ЦН-24-1600 | 32600 | 1600 | 6816 | 1776 х 320 |
| ЦН-24-1800 | 41200 | 1800 | 7668 | 1998 х 360 |
| ЦН-24-2000 | 50900 | 2000 | 8520 | 2220 х 400 |
| ЦН-24-2400 | 73200 | 2400 | 10224 | 2664 х 480 |
| ЦН-24-3000 | 114400 | 3000 | 12780 | 3330 х 600 |