О0О «МЕТАЛЛИСТ»

352430 Россия, Краснодарский край, г. Курганинск, Родниковское шоссе 1,

тел. (861-47) 2-24-13, 2-15-12, факс 2-24-13; e-mail: metallict@inbox.ru, www.metallict.ru

### БАТАРЕЙНЫЕ УСТАНОВКИ ЦИКЛОНОВ У21-ББЦ (4БЦШ)

НАЗНАЧЕНИЕ

Батарейные установки циклонов У21-ББЦ предназначены для очистки воздуха от пыли в системах пневмотранспорта и аспирации на предприятиях

по хранению и переработке зерна, предприятиях пищевой промышленности и сельского хозяйства.

Батарейная установка циклонов У21-ББЦ это циклон 4БЦШ в повышенный монтажной готовности, а именно в стандартной комплектации циклона входит:

1. Рама циклона;

2. Переход на круг для входного и выхлопного патрубков.

Циклоны 4БЦШ предназначены для улавливания среднедисперсной пыли в системах пневмотранспорта и аспирационных установках.

Батарейные установки состоят из сборной коробки, четырёх циклонов правого и левого исполнения, общего бункера.

Эффективность улавливания крупной зерновой пыли 95-98%.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Поворотная сборная коробка;

- Поворотный фланец бункера - для удобства монтажа шлюзового затвора

- Два лючка для прочистки бункера

- Съемная опора

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Шлюзовой затвор (ШУ-6 для циклонов диаметром до 275 мм, или ШУ-15 для циклонов диаметром более 275 мм.) - (поставляется по отдельному заказу.);

- Переходы, трубы и самотеки.

Технические характеристики, габаритные и присоединительные размеры

| циклон | производительность м3/час при: | размеры, мм |
| --- | --- | --- |
|  | 16 м/сек | 18 м/сек | D | Н | а х b |
| У21-ББЦ-200 | 1060 | 1190 | 200 | 2270 | 292 х 142 |
| У21-ББЦ -225 | 1350 | 1520 | 225 | 2390 | 322 х152 |
| У21-ББЦ -250 | 1670 | 1880 | 250 | 2650 | 352 х162 |
| У21-ББЦ -275 | 2030 | 2280 | 275 | 2770 | 382 х172 |
| У21-ББЦ -300 | 2420 | 2720 | 300 | 2995 | 412 х 182 |
| У21-ББЦ -350 | 3220 | 3630 | 350 | 3230 | 462 х 202 |
| У21-ББЦ -400 | 4240 | 4770 | 400 | 3850 | 522 х 222 |
| У21-ББЦ -450 | 5390 | 6060 | 450 | 4090 | 582 х 242 |
| У21-ББЦ -500 | 6680 | 7520 | 500 | 4520 | 642 х 262 |
| У21-ББЦ -550 | 8110 | 9120 | 550 | 4760 | 702 х 282 |
| У21-ББЦ -600 | 8750 | 9800 | 600 | 5500 | 787 х 327 |