# ООО «МЕТАЛЛИСТ»

352430 Россия, Краснодарский край, г. Курганинск, Родниковское шоссе 1,

тел. (861-47) 2-24-13, 2-15-12, факс 2-24-13; e-mail: metallict@inbox.ru, www.metallict.ru

### ЦИКЛОНЫ (ПЫЛЕУЛОВИТЕЛИ) С ОБРАТНЫМ КОНУСОМ

### Типа ЦОК

### Назначение

Пылеуловители предназначены для очистки вентиляционных выбросов от пыли с повышенными абразивными свойствами. Допускается применение циклонов при слипающихся пылях типа сажи и талька. Применяются в цехах механической обработки металла, в заточных и обдирочных установках.

Циклон состоит из цилиндрической части корпуса с завихрителем в виде "улитки", расширяющейся к низу конической части корпуса и пылесборника. Пылесборник может быть в виде бункера или выдвижного ящика. Бункера изготавливаются двух типов: с косым днищем и боковой выгрузкой и конической формы с выгрузкой снизу. Для повышения эффективности пылеосаждения и предохранения пыли от уноса из бункера в нижней части циклона устанавливается внутренний конус.

Во избежание износа вентилятора при работе с абразивной пылью циклоны рекомендуется устанавливать перед вентилятором на всасывающей стороне. В этом случае для уменьшения гидравлического сопротивления циклона на выхлопном патрубке рекомендуется устанавливать "улитку". Чтобы продлить срок службы циклона, работающего с абразивными пылями, завихритель может быть изготовлен из низколегированной стали.

Оптимальная скорость входа запылённого воздуха в завихритель равна 16м/сек.

Циклон эффективно работает при запылённости входящего не более 20 г/м3.

Эффективность очистки циклона 92-98% и зависит от характера и дисперсности пыли, а так же от типоразмера циклона.         Циклоны изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ с категорией размещения 1,2,3 и 4 по ГОСТ 15150-69.

Технические характеристики, габаритные и присоединительные размеры

| типоразмер | производительность по воздуху, м3/час | Диаметр D, мм | D1 мм | Высота Н, мм | а х b мм | A x B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦОК-1 | 150 | 100 | 240 | 520 | 26 х 100 | 268 х 268 |
| ЦОК-2 | 314 | 150 | 330 | 780 | 40 х 150 | 368 х 368 |
| ЦОК-3 | 600 | 200 | 420 | 1040 | 52 х 200 | 468 х 468 |
| ЦОК-4 | 920 | 250 | 490 | 1300 | 65 х 250 | 568 х 568 |
| ЦОК-5 | 1330 | 300 | 570 | 1560 | 78 х 300 | 730 х 730 |
| ЦОК-6 | 2000 | 370 | 690 | 1924 | 96 х370 | 870 х 870 |
| ЦОК-7 | 3000 | 455 | 840 | 2366 | 120 х455 | 1040 х 1040 |
| ЦОК-8 | 4000 | 525 | 950 | 2730 | 136 х 525 | 1254 х 1254 |
| ЦОК-9 | 5000 | 585 | 1050 | 3042 | 152 х 585 | 1374 х 1374 |
| ЦОК-10 | 6000 | 645 | 1150 | 3354 | 168 х 645 | 1494 х 1494 |
| ЦОК-11 | 7000 | 695 | 1240 | 3614 | 180 х695 | 1594 х 1594 |