# ООО «МЕТАЛЛИСТ»

352430 Россия, Краснодарский край, г. Курганинск, Родниковское шоссе 1,

тел. (861-47) 2-24-13, 2-15-12, факс 2-24-13; e-mail: metallict@inbox.ru, www.metallict.ru

Циклоны типа ЦОЛ

Назначение

Циклоны ЦОЛ предназначены для очистки воздуха от крупной зерновой пыли в аспирационных установках элеваторов так же применяются в мукомольной промышленности.

Пригодны для грубой и средней очистки воздуха от сухой не слипающейся и не волокнистой пыли

Эффективность циклона при улавливании пыли, характерной для элеваторов, - 90-95%.

Варианты изготовления

1. правого или левого исполнения,

2. с зонтом или с улиткой,

3. с опорой или без опоры.

Принцип действия

Цилиндр – основная рабочая часть циклона. Запыленный воздух через входной патрубок поступает в верхнюю часть цилиндра и получает винтообразное движение по цилиндрической части циклона. Скорость входа потока в циклон – 15 – 18 м/с.

Под действием центробежной силы частицы пыли прижимаются к стенке цилиндра и скатываются вниз, в конус циклона. Собранная в конусе пыль выводится из циклона через пылевыводящее отверстие, очищенный воздух – через выхлопную трубу. Колпак устанавливается на фланце выхлопной трубы и защищает циклон от атмосферных осадков. Вместо колпака на фланце выхлопной трубы может быть установлена улитка, изменяющая направление потока очищенного воздуха.

Технические характеристики

| Марка | Производительность м3/ч | Диаметр наружного цилиндра, мм | Высота, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦОЛ-1 | 1000 | 450 | 1750 | 48,0 |
| ЦОЛ-1,5 | 1500 | 557 | 1950 | 65,0 |
| ЦОЛ-3 | 3000 | 785 | 2750 | 127,0 |
| ЦОЛ-4,5 | 4500 | 966 | 3380 | 177,0 |
| ЦОЛ-6 | 6000 | 1100 | 3880 | 266,0 |
| ЦОЛ-9 | 9000 | 1363 | 4690 | 392,0 |
| ЦОЛ-12 | 12000 | 1580 | 5640 | 609,0 |
| ЦОЛ-15 | 15000 | 1766 | 6330 | 730,0 |
| ЦОЛ-18 | 18000 | 1936 | 6400 | 853,0 |